## Slide 1: DRONE - ELVIS
Programmation d’un Engin Léger Véhiculé par Indication au Sol
Notes: -

## Slide 2: Problématique :
Comment piloter un drone avec des images ?

## Slide 3: Introduction :

## Slide 4: Objectifs :
Programme du drone
Traitement d’images
Interface
Traitement d’images
  Détecter la flèche
  Définir une direction
  Envoyer des commandes au drone
Contrôle du drone
  Obtenir le flux vidéo
  Obtenir la hauteur du drone
  Commander le déplacement du drone
Interface C++/NodeJS
  Transférer des données
Image

## Slide 5: Définition d’une image:
Image numérique
RGB (Red, Green, Blue)
Image matricielle définie par
  Sa qualité
  Sa taille

## Slide 6: Traitement d’images :
Méthode de détection par corrélation
Charger des photos
Redimensionnement des photos
Corrélations
Image Drone
Work.png ?
Valeur max de corrélation
Comparaison des 3 meilleures corrélations
1 ?
2 ?
3 ?
Direction.txt

## Slide 7: Traitement d’images :
Méthode de détection de forme
Image
Passage en niveau de gris
Isolation du rouge
Segmentation par seuillage
Lissage par filtre morphologique
Recherche de contours fermés + barycentre
Critères de détection de la flèche
Calcul de l’angle
Angle.txt
Canny + morphologique
Détection de cercle (Hough)
Cercle détecté ?

## Slide 8: Traitement d’images :
Méthode de détection par la couleur
Charger photo
Isolation du bleu
Isolation du rouge
Isolation du vert
Addition bleu et rouge
Addition bleu et vert
Addition des 2 images précédentes
Recherche des centres des 2 cercles
Détection de la flèche
Calcul de l’angle
Angle.txt

## Slide 9: Traitement d’images :
Méthode de détection par points d’intérêt
Image ref.
Image drone
Détection de points clés + extraction
Mise en correspondance
Tableau de correspondance
Choix de la corres.
Si > 4
Calcul d’angle
Tableau de correspondance
Angle.txt

## Slide 10: Traitement d’images :
Chart: Taux de corrélation en fonction de la distance
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200
FLECHE_DEVANT | 63 | 74 | 81 | 88 | 92 | 92 | 77 | 70 | 64 | 59 | 37
FLECHE_DERRIERE | 48 | 53 | 54 | 57 | 53 | 54 | 47 | 40 | 41 | 37 | 28
FLECHE_DROITE | 48 | 53 | 54 | 57 | 51 | 56 | 46 | 40 | 40 | 40 | 31
FLECHE_GAUCHE | 51 | 47 | 46 | 52 | 54 | 56 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35
CARRE | 40 | 45 | 47 | 56 | 49 | 42 | 30 | 35 | 40 | 42 | 30
TRIANGLE | 65 | 62 | 60 | 55 | 50 | 42 | 40 | 38 | 40 | 38 | 31
Synthèse et analyse
  La corrélation
  La couleur
  La forme
  Points d’intérêt

## Slide 11: Le Drone:
API fournie par Parrot
Ar Drone 2.0 - caractéristiques
  4 moteurs brushless
  2 caméras : frontale et ventrale
  Système embarqué : Linux OS. ARM Cortex 1 Ghz, 1 Go de RAM, Wi-Fi
  Système de guidage : Accéléromètre, Capteur ultrason, Capteur de pression
  Vitesse max du drone : 18 km/h
  Autonomie : 20 min

## Slide 12: Les différents mouvements :

## Slide 13: Déroulement du déplacement:
Initialisation
Décollage
Reconnaissance de la flèche
Déplacement du drone

## Slide 14: Interface :
Interface
Image
Altitude
Work.png
Altitude.txt
Direction.txt
Direction

## Slide 15: Démonstration
Programmes de traitement d’images
Ar Drone

## Slide 16: Conclusion
Nous remercions nos différents encadrants

## Slide 17: Place aux questions !

## Slide 18: Calcul d’angle :